UCM6200系列IP PBX

UC统一通信SMB市场理想选择

UCM6200系列IP PBX旨在解决中小企业通信需求，在先进的硬件平台和革命性的软件功能的推动下，以便于管理的

方式为SMB市场提供企业级统一通信和安全保护，提供了一个融合IP音视频通信、数据通信、传真、安全监控、移动

办公等全方位应用要求于一体的突破性解决方案，UCM6200系列配备双核1GHz处理器、1GB RAM和4GB闪存，无需

任何额外的license费用或二次收费。

500

最多支持500个用户

200个SIP中继账号

多达45个并发呼叫

支持潮流网络SIP终端

即插即用零配置部署

TLS和SRTP安全

技术加密

内置PoE

双千兆以太网接口

支持多达5级IVR

（交互式语音应答）

内置通话录音服务器

通过Web用户界面访问记录

支持呼叫队列

可有效管理大量呼叫

内置呼叫记录(CDR）

记录跟踪分机的详细通话记录

多语言自动话务员

高效地处理来电

集成LDAP和XML电话簿

灵活的拨号计划

支持SIP协议视频终端

H.264，H263和H.263+协议

支持将语音邮件和

传真发送到电子邮件

模拟电话FXS接口

PSTN线FXO接口

网络接口

2个接口（支持断电逃生）

2 个接口 (UCM6202)；4个接口 (UCM6204)

双千兆RJ45端口集成PoE+（IEEE 802.3at-2009）

支持路由模式和交换模式

NAT路由器

外设接口

USB，SD

LED指示灯

液晶显示器

电源状态灯，网络状态灯，PSTN线状态灯，USB状态灯，SD卡状态灯

具有向下和OK按钮的128×32 LCD显示屏

复位开关

支持

支持NPL分组语音单元协议的LEC、动态抖动缓冲、128  ms-tall-length硬件回声消除算法、传真信号音

检测并可自动切换为G.711编码

语音算法

G.711A-law/U-law，G.722，G.723.1   5.3K/6.3K，G.726，G.729A/B，iLBC，GSM、

AAL2-G.726-32，ADPCM，T.38

语音和传真编码

视频编码

QoS

H.264，H.263，H263+

Layer 3 QoS，Layer 2 QoS

InAudio，RFC2833，SIPINFO

DTMF检测方式

终端管理和自动部署功能

网络协议

支持SIP终端即插即用自动部署功能(含括DHCP Option  66/组播SIP SUBSCRIBE /mDNS自动检测和配置)

TCP/UDP/IP，RTP/RTCP，ICMP，ARP，DNS，DDNS，DHCP，NTP，TFTP，SSH，

HTTP/HTTPS，PPPoE，SIP (RFC3261)，STUN，SRTP，TLS，LDAP

拆线方式

媒体加密

呼叫进程音，极性反转，Hook Flash Timing，回路电流断开，忙音挂断

SRTP，TLS，HTTPS，SSH

通用电源

重量

输出: 12VDC, 1.5A；输入: 100  ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz

UCM6202/6204: 产品重量 0.51kg，含包装重量  0.94kg

尺寸

使用环境

安装

UCM6202/6204: 226mm 长 x  155mm 宽 x 34.5mm 高

运行环境 32 ~ 104℉ / 0 ~ 40℃，10  ~ 90% (无冷凝)；存储环境: 14 ~ 140℉ / -10  ~ 60℃

桌面或室内挂墙安装 (UCM6202/6204)

Web用户界面: 支持简体中文/繁体中文/英文/西班牙文/法文/葡萄牙文/德文/俄罗斯文/意大利文/波兰文

可定制的IVR/语音提示有: 英语，汉语，英式英语，德语，西班牙语，希腊语，法语，意大利语，荷兰语，

波兰语，葡萄牙语，俄语，瑞典语，土耳其语，希伯来语，阿拉伯语

多国语言支持

可自定义导入支持任何国家语言

来电显示

极性反转/Wink

呼叫中心

支持Bellcore/Telcordia，ETSI-FSK，ETSI-DTMF，SIN  227-BT

支持，可选项打开/关闭控制呼叫建立和终止

支持多个呼叫队列、ACD（基于坐席员技术/能力/忙线情况，进行自动呼叫分配）

最大支持5层的IVR(交互式语音应答)

自定义自动话务台

UCM6202/6204支持最多同时注册500个SIP设备；

并发通话能力

最大并发通话：UCM6202为30路，UCM  6204为45路，如使用SRTP加密通话，最大并发数量为原来的66%

WebRTC最大并发通话：UCM6202为25路，UCM6204为35路，

会议室能力

通话功能

UCM6202/6204支持3个会议室及最大25个会议成员

呼叫停泊，呼叫转移，呼叫前转，免打扰，振铃组，代答组，传呼/对讲等功能