企业级彩屏IP电话

GXP2135是新一代企业级彩屏IP电话，4个SIP账号，8个双色线路，2.8英寸真彩LCD显示屏，4个可编程软按键，双千兆网口，  内置PoE和蓝牙，EHS（匹配Plantronics         EHS耳机）。GXP2135可以直接在屏幕上显示32个虚拟快速拨号按键，为通话繁忙的企业办公和管理人员提供方便快捷的通讯体验。GXP2135具有卓越的HD高清语音品质，丰富的电话系统功能，为用户提供  个性化的信息定制和企业ICT集成接口，支持自动部署，具有先进的安全保护机制，广泛兼容业界主流SIP/IMS/NGN/平台。

两个自适应 千兆网络接口

8

8个双色线路按键

（4个SIP账号）， 4个XML可编程按键

32个虚拟快速拨号按键/ BLF分机按键

内置蓝牙，支持蓝牙耳机和同步手机电话本、呼叫记录，实现呼叫转移

GXP2135

HD音频最大限度地提高音频质量，全双工扬声器

内置EHS 匹配Plantronics EHS耳机

内置PoE供电

支持通过TR-069或加密 的XML配置文件自动部署

TLS和SRTP

安全技术加密

支持4方语音会议

支持潮流UCM系列IPPBX零部署使用

SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP,

PPPoE, TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPV6

协议/标准

网络接口	两个自适应10/100/1000Mbps以太网接口，LAN口支持PoE供电

图形显示	2.8 英寸(320x240) TFT彩色LCD显示屏

8个线路键支持最多4个SIP账号，4个XML可编程按键, 5个导航/菜单按键， 11个专用功能键：语音信箱（带LED提

示），通讯录，呼叫转移，会议，呼叫保持，耳机，静音，发送/重拨，免提按键，音量调节

功能按键

蓝牙	支持，内置蓝牙

语音编码

支持Opus，支持G.729A/B, G.711/a-law, G.726, G.722(wide-band), in-band 和out-of-band DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO)

辅助接口	RJ9专业耳机接口（支持Plantronics EHS耳机）

电话功能

呼叫保持，静音，转接，4方会议，呼叫驻留，抢接，SCA（shared-call-appearance）/ BLA（bridged-line- appearance），通讯录下载（XML，LDAP，最大为2000条），呼叫等待，通话记录（最多500条），XML自定

义屏保，摘机自动拨打，自动应答，一键呼叫，灵活的拨号规则，自定义来电铃声，回铃音和等待音，服务器冗余及Fail-over功能

高清语音	支持手柄，免提和耳机高清晰语音通话

安装	支持二个角度桌面支架，支持墙体安装

QoS	支持二层QoS（802.1Q，802.1P）和三层QoS（ToS，DiﬀServ，MPLS）

安全性

区分普通用户和管理员权限；MD5和MD5-sess based鉴权；256位安全加密配置文件；SRTP和TLS通话加密； 802.1x媒体访问控制

多语言	支持中文，英文，德文，意大利文，法文，西班牙文，葡萄牙文，俄文，克罗地亚文，韩文，日文等

升级/部署	通过TFTP/HTTP/HTTPS方式升级固件，TR-069远程管理和批量部署，支持加密的XML配置文件统一部署

通用电源适配器：输入：100-240V ； 输出： +12V，0.5A ；

内置PoE（802.3af）

电源&绿色节能

产品规格

尺寸：201mm（W）x 193mm（L）x 85mm（H） 单位重量：0.85kg	包装重量：1.12kg

温度和湿度	工作： 0°C 至 40°C	存储：-10°C 至 60°C	湿度：10 至 90 无冷凝

包装清单	GXP2135 电话机, 带线手柄，支架，通用电源适配器，网线，快速安装手册，GPL license

FCC：Part 15 (CFR 47) Class B

CE： EN55022 Class B；EN55024 Class B；EN61000-3-2；EN61000-3-3；EN60950-1 RCM：AS/ACIF S004；AS/NZS CISPR22/24；AS/NZS 60950.1

标准认证