Grandstream Networks, Inc.

126 Brookline Ave, 3rd Floor

Boston, MA 02215 USA

Voice: (617) 566-9300

Fax: (617) 249-1987

www.grandstream.com

GXP2135 Enterprise IP Phone

Quick Installation Guide

For Warranty and RMA information, please visit www.grandstream.com

Content

English...............................................................................1

简体中文..........................................................................7

Español............................................................................13

Français...........................................................................19

Deutsch............................................................................25

Italiano.............................................................................31

Русскй.............................................................................37

EN

PRECAUTIONS:

WARNING:  Please DO NOT  power cycle  the GXP2135 during  system boot

up or ﬁrmware upgrade. You may  corrupt ﬁrmware images and cause the unit to

The  GXP2135  is  not  pre-conﬁgured  to  support  or

carry  emergency  calls to  any  type  of  hospital,  law

enforcement agency,  medical care unit  (“Emergency

Service(s)”) or any  other kind of Emergency Service.

You  must make  additional  arrangements  to access

Emergency Services.   It is Your responsibility  to pur-

chase SIP-compliant Internet telephone service, prop-

erly conﬁgure  the GXP2135 to  use that service,  and

periodically test  your  conﬁguration to  conﬁrm that  it

works as You expect. If You do not do so, it is Your re-

sponsibility to purchase traditional wireless or landline

telephone services to access Emergency Services.

malfunction.

WARNING: Use  only the power  adapter included  in the GXP2135  package.

Using an alternative non-qualiﬁed power adapter may possibly damage the unit.

OVERVIEW:

GXP2135 is a next generation enterprise IP Phone featuring 8 dual-color line keys

(can be  digitally programmed as up  to 32 provisionable  BLF/fast-dial keys), 2.8

inch TFT color LCD, 4 programmable context-sensitive soft keys, dual Gigabit net-

work ports, integrated PoE and Bluetooth, 5-way conference, and Electronic Hook

Switch(EHS).  The  GXP2135 delivers superior HD  audio quality on the  handset

and speakerphone,  rich and  leading edge  telephony features,  personalized in-

formation and customizable application service,  automated provisioning for easy

deployment, advanced security  protection for privacy,  and broad interoperability

with most 3rd party SIP devices and leading SIP/NGN/IMS platforms.

PACKAGE CONTENTS:

GRANDSTREAM   DOES    NOT   PROVIDE    CON-

NECTIONS TO  EMERGENCY SERVICES  VIA THE

GXP2135.   NEITHER  GRANDSTREAM   NOR   ITS

OFFICERS,   EMPLOYEES  OR   AFFILIATES   MAY

BE HELD  LIABLE FOR ANY  CLAIM, DAMAGE, OR

LOSS, AND  YOU  HEREBY  WAIVE ANY  AND ALL

SUCH CLAIMS  OR CAUSES OF  ACTION ARISING

FROM OR RELATING TO YOUR INABILITY TO USE

THE  GXP2135 TO  CONTACT  EMERGENCY SER-

VICES, AND YOUR FAILURE TO MAKE  ADDITION-

AL  ARRANGEMENTS  TO ACCESS  EMERGENCY

SERVICES IN  ACCORDANCE WITH  THE IMMEDI-

ATELY PRECEDING PARAGRAPH.

1 x Phone Main Case

1 x Handset

1 x 12V Power adapter

1 x Ethernet Cable

1 x Phone Cord

1 x High Stand

1 x Quick Installation Guide/

1 x GPL license

1 x Wall Mount

1

2

PHONE SETUP:

Installing the phone (Phone Stand) :

For installing the phone on the table with the phone stand, attach the phone stand

to the bottom of the phone where there is a slot for the phone stand. (Upper half,

bottom part).

CONNECTING THE PHONE:

Slots for the

wall mount and

phone stand

PC

LAN

DC 12

HEADSET

HANDSET

PC

LAN

DC12

HEADSET

HANDSET

Installing the phone (Wall Mount):

1.  Attach the wall  mount spacers to the slot for wall  mount spacers on the back

of the phone.

2. Attach the phone to the wall via the wall mount hole.

PC Port

LAN Port

Power   Headset Port    Handset Port

3. Pull out the tab from the handset cradle (See ﬁgure below).

To setup the GXP2135, follow the steps below:

4. Rotate the  tab and plug it back  into the slot with  the extension up to hold  the

handset while the phone is mounted on the wall (See ﬁgure below).

1. Connect the handset and main phone case with the phone cord.

Handset Rest

2. Connect the  LAN port of  the phone to  the RJ-45 socket of  a hub/switch or  a

router (LAN side of the router) using the Ethernet cable.

Tab with extension up

3. Connect the 12V DC output plug to the power jack on the phone; plug the power

adapter into an electrical outlet.

4. The LCD will display provisioning or ﬁrmware upgrade information. Before con-

tinuing, please wait for the date/time display to show up.

Tab with extension down

5. Using the phone embedded web server or keypad conﬁguration menu, you can

further conﬁgure the phone using either a static IP or DHCP.

3

4

Tips For Using the Keypad:

Message Waiting

Indicator

Line keys

Soft keys

Navigation keys

Hold

Message

Menu/OK key

Standard keypad

Headset

Conference

Contacts

Speaker

Send

Mute

Volume

Transfer

Conﬁgure the GXP2135 using the Keypad:

1. To access the MENU, press the round MENU button.

1. Make sure the phone is idle.

2. Navigate the menu by using the UP/DOWN and LEFT/RIGHT buttons.

3. Press the round MENU button to conﬁrm a menu selection.

2. Press the MENU button to access the keypad MENU to conﬁgure the phone.

4. The phone automatically exits MENU mode when there is an incoming call, the

phone goes off-hook or when the MENU mode is left idle for 60 seconds.

3. Select  MENU-> Phone->  SIP-> Account to  conﬁgure settings  for SIP  Proxy,

Outbound Proxy, SIP User ID, SIP Auth ID and SIP Password.

PHONE CONFIGURATION:

Conﬁgure the GXP2135 using a Web Browser:

4. Follow  MENU options  to conﬁgure  the basic  features of  the phone.  For ex-

ample: the  IP address  if using  a static  IP. For  details, please  check GXP2135

User Manual.

1. Ensure your phone is powered up and connected to the Internet.

2. Press the UP button to see the IP address.

3. Type the phone’s IP address in your PC browser. (See Figure in next page)

4. The default administrator username and password are “admin”; the default end-

user username is “user“ and the password is “123”.

5. Please contact your ITSP for additional settings that may be necessary to con-

ﬁgure the phone.

Note: For the detailed user manual, please download from:

http://www.grandstream.com/support

This product is covered by one or more of the U.S. patents (and any foreign patent

counterparts thereto) identiﬁed at www.cmspatents.com.

5

6

ZH

注意事项:

警告

:

请不要在设备启动未完成或设备升级软件时断开电源，因为如刚才所述的

GXP2135不预设对医院，执法机构，医疗中

心(急救服务)以及各种紧急服务的紧急  通   话服

务。用户必须自行设定紧急 通   话功能。用户必

地

测试您的

操作会导致话机本身的程序损坏，进而导致设备无法启动。

警告  请使用设备包装中的电源，因为使用其他没有经过认证的替代电源适配器

:

有可能对设备造成损害。

须自行购买SIP兼容的网络电话服务，正确

产品概览:

设定GXP2135使用该服务，并定期

配置以确保GXP2135如预期工作，否则请购

GXP2135是一款新一代企业级IP电话。GXP2135支持8条双色线路键，这些线路

键最多可被编辑成32个BLF键或快速拨号键。GXP2135有2.8英寸LCD显示屏，4

买传统无线或有线电话服务来拨打紧急通   话。

个可编辑应用程序软按键。GXP2135有2个10/100/1000Mbps自适应交换式以

太网接口（支持PoE供电），支持蓝牙功能和EHS功能，以及最多五方会议，具有

优异的高

清晰语音质量和丰富完备的电话功能。它支持自动化的个人多媒体信息

服务、自动配置、先进的安全隐私保护设置。它广泛兼容其它第三方SIP设备及主

要SIP/NGN/IMS平台。对于追求品质的企业用户来说，GXP2135将是理想的选

Grandstream Networks 公司的 GXP2135不支

持紧急通   话服务。Grandstream   Networks  公

司、其管理者和员工以及其相关机构对此所造

成的任何索赔、损失或者损害都不负有任何法

律追究责任。在此，您将无权对任何以及所有

由于无法 通   过GXP2135拨打紧急电话以及没

择。

设备包装清单:

有遵照前段

文字描述而造成紧急通    话失败的事

件提出诉讼。

GXP2135话机（1台）

电话手柄（1个）

电源适配器 （1个）

网线 （1根）

手柄连线（1根）

桌面支架 （1个）

快速安装手册（1本）/

GPL许可证（1本）

墙体支架配件（1个）

7

8

安装电话:

安装电话 (桌面支架):

将桌面支架插入电话背面的支架插槽

中。用户可以使用两排插槽中的一排，不同

的插槽用于不同的倾斜角度。

电话的连接:

墙体支架与桌

面支架插槽

PC

LAN

DC 12

HEADSET

HANDSET

PC

LAN

DC 12

HEADSET

HANDSET

安装电话 (墙体支架):

1. 将墙体支架插入电话背面的支架插槽中；

2. 通

过墙孔将电话固定在墙上；

PC端

口

网络连接端

口

12V电源

耳机

手柄

3. 如下图所示，将话机手柄槽

下方的扣机零件取出；

4. 将该零件倒

转，然后重新插入原处。此时零件凸出处在外，当电话使用墙体支

中，不会滑落。

连线步骤：

架固

定在墙上时，手柄可以垂直地稳定扣入手柄槽

1. 用手柄连线连接电话手柄和电话主机；

话机手柄插槽

2. 用网线连接电话的网络接口和外部网络接口（如：集线器或交换机上的RJ-45网

络接口）；

凸出处向上

3. 用电源适配器连接电话电源接口和交流电源插座；

4. 电话屏幕

将会显示设备启动或固件升级信息。请耐心等待至时间/日期显示；

凸出处向下

5. 话机启动后，用户可以在主菜单或WEB浏览器进一步设置静态IP或者DHCP，

从而获得网络连接。

9

10

使用GXP2135键盘:

信息指示灯

线路键

软按键

导

航键

保持

息

菜单/确

认键

信

标准键盘

手柄

会议

电话薄

话筒

发送

静音

音量

转接

通   过键盘配置GXP2135:

1. 当电话处于空闲状态，按下菜单/确

定按键进入菜单选项；

1. 确保电话处于空闲状态；

菜单选项；

2. 使用方向选择

按键 “上”“下”“左”“右”选择

定按键确定选项；

2. 按下菜单/确定按键进入菜单选项；.

或者电话处于菜单状态中60秒之

3. 按下菜单/确

4.当有来电进入，提起电话手柄、使用免提键

后，电话将自动退出菜单选项。

3.

注册新

选择菜单->话机->SIP->账号，输   入SIP服务器、SIP用户名、密码等账号信息，

的SIP账号；

电话的配置:

4. 在菜单选项中进行电话其他设置，如设置电话的静态IP地址。请参考GXP2135

产品用户手册获得更多详细配置信息；

通   过WEB浏览器配置GXP2135:

5. 如有其他需要的设置，请联系您的服务提供商。

1. 请确

保电话的电源及网络连接；

2. 按下“上”方向键此时电话屏幕

3. 在您电脑浏览器中输   入话机IP地址（电话和您的电脑必须在同一个网段）；

4.如右图所示，请输   入密码登陆。默认管理员用户名和密码是“admin”；默认终

显示话机IP地址；

端

用户名是“user”，密码是“123”。

备注：欲获取详细的话机使用信息，请在以下链

接中下载用户手册:

http://www.grandstream.com/support

11

12

ES

PRECAUCIONES:

El  GXP2135 no  esta pre-conﬁgurado  para  soportar

o realizar  llamadas de  emergencia a ningún  tipo de

hospital, agencia  policial, unidad de  cuidado medico

o  cualquier otro  servicio  de  emergencia. Es  su  re-

sponsabilidad  contratar  un servicio  de  telefonía  de

Internet  compatible con  el protocolo  SIP,  conﬁgurar

el GXP2135  para utilizar  dicho  servicio y  periódica-

mente probar  esta conﬁguración para  conﬁrmar que

este trabajando  como  usted espera.  Si es  requisito

no es completado, es su responsabilidad contratar un

servicio de telefonía ﬁja o celular para tener acceso a

servicios de emergencia.

ADVERTENCIA:  No apague el  GXP2135 cuando las  luces indicadoras se

encuentren en  estado intermitente al  momento de iniciar  el equipo o  actualizar

el ﬁrmware.  Esto podría ocasionar  que la unidad  no continúe funcionando  cor-

rectamente.

ADVERTENCIA: Solamente utilice la fuente de poder incluida en el paquete

del GXP2135.  Utilizar  un adaptador  de poder  alternativo no  certiﬁcado podría

dañar su unidad.

INFORMACIÓN GENERAL:

El GXP2135 representa la próxima generación de teléfonos IP empresariales con

8 teclas  de línea  de dos colores  (que pueden  ser usadas  como 32 teclas  pro-

gramables BLF/Marcado-rápido),  pantalla de color  LCD TFT  de 2.8pulgadas, 4

teclas programables  a contexto,  doble puerto  de red  Gibabit, PoE  y Bluetooth

integrados, conferencia de 5-vías,  y descuelgue automático (EHS). El GXP2135

ofrece una  calidad de  audio superior  de alta  deﬁnición,con funcionalidades  de

telefonía avanzada, protección de privacidad, y una  amplia interoperabilidad con

la mayoría de  los dispositivos SIP de  terceras partes y  plataformas lideres SIP/

NGN/IMS. El GXP2135  es la elección  perfecta para los  usuarios empresariales

que buscan una alta calidad, es un teléfono IP ejecutivo milti-lineas con todas las

funciones y prestaciones avanzadas.

GRANDSTREAM   NO  PROVEE   CONEXIONES  A

SERVICIOS   DE  EMERGENCIA   A  TRAVÉS   DEL

GXP2135.  NI  GRANDSTREAM   NI  NINGUNO  DE

SUS OFICIALES, EMPLEADOS  O AFILIADOS SON

RESPONSABLES DE NINGUNA  DEMANDA, DAÑO

O  PERDIDA  QUE  ESTO  PUEDA  OCASIONAR  Y

MEDIANTE ESTE  COMUNICADO USTED  RENUN-

CIA A CUALQUIER RECLAMO  O CONSECUENCIA

PROVENIENTE  O RELACIONADO  DE  LA  INHAB-

ILIDAD  DE  CONTACTAR  SERVICIOS  DE  EMER-

GENCIAS  CON EL  GXP2135 Y  SU FALTA  DE  NO

HABER HECHO LOS ARREGLOS DE LUGAR PARA

ACCESAR   ESTOS   SERVICIOS   DE   EMERGEN-

CIA  DE  ACUERDO  CON  EL  PÁRRAFO  ANTERI-

OR.

CONTENIDO DEL PAQUETE:

1 X Adaptador de

1 X Auricular

Alimentación 12V

1 X Base Principal

1 X Cable Ethernet

1 X Cable Telefónico    1 X Soporte de Teléfono

1 x Guia de Instalación

1 X Montura de Pared

Rapida / 1 x La licencia GPL

13

14

INSTALACIÓN DEL TELEFONO:

Instalando El Teléfono (Montura de Pared):

Para  instalar el  teléfono  sobre  un  escritorio, utilice  el  soporte  del teléfono  y

colóquelo en la  parte inferior del teléfono  donde se encuentra la  ranura para el

soporte.

CONECTANDO EL TELÉFONO:

Ranuras para soporte y

montura de pared

PC

LAN

DC 12

HEADSET

HANDSET

Puerto Auricular

PC

LAN

DC 12

HEADSET

HANDSET

Instalando el Teléfono (Montura de Pared)

1. Inserte la montura de pared en la ranura de atrás del teléfono

2. Coloque el teléfono en la pared utilizando los oriﬁcios.

Puerto PC

Puerto LAN   Alimentación   Puerto de Receptor de Cabeza

3. Halé la lengüeta de la horquilla del auricular. (Ver ﬁgura abajo)

4. Coloque la lengüeta en la misma ranura de tal manera que soporte el auricular

Para conﬁgurar el GXP2135, siga los pasos detallados abajo:

1. Conecte el auricular a la unidad utilizando el cable telefónico.

2. Conecte el puerto LAN del teléfono  al zócalo RJ-45 de un hub/switch o router

usando el cable Ethernet.

Soporte de Auricular

3. Conecte la fuente de poder de 12V DC a la salida de alimentación del teléfono

y la salida de electricidad.

Lengüeta con extensión

hacia arriba

4. La pantalla LCD va a mostrar un mensaje de aprovisionamiento o actualización

de ﬁrmware. Antes de continuar esperar hasta que la pantalla muestra  el tiempo

y la fecha

Lengüeta con extensión

hacia abajo

5. Utilizando la interfase Web integrada accediendo la dirección IP del teléfono

en un navegador Web o mediante el teclado, conﬁgure el teléfono utilizando una

dirección IP estática o dinámica con DHCP.

15

16

Consejos para Utilizar el Teclado:

Indicador de Mensaje en

Espera

Teclas de Linea

Teclas Suaves

Programables

Teclas de avegación

Retener

Tecla de Menu/OK

Mensaje

Teclado Estándar

Contactos

Receptor de Cabeza

Conferencia

Altavoz

Conﬁgurando el GXP2135 usando el teclado:

Enviar

Silenciar

1. Asegure que el teléfono se encuentre en reposo.

Volumen

Transferencia

2. Presione la botón de MENU para acceder a el menu de teclado para conﬁgurar

el teléfono.

3. Seleccione  MENU->  Teléfono-> SIP->  Cuenta para  conﬁgurar  el SIP  Proxy,

Outbound Proxy, SIP User ID,SIP Auth ID, SIP Password.

1. Para accesar al MENU, presione la tecla circular MENU.

2. Para navegar el menú utilice las teclas direccionales.

3. Presione el botón de MENU para conﬁrmar su selección.

4. El teléfono va a salir del MENU cuando hay una llamada  entrante, el auricular

es levantado o cuando el teléfono permanece en reposo por 60 segundos.

4. Siga  las  opciones de  MENU para  conﬁgurar las  funciones básicas  del telé-

fono  por ejemplo:  La Dirección  IP,  en caso  de usar  una  dirección IP  estática.

Para obtener  más información, consulte  el Manual  del usuario de  la GXP2135.

5. Por favor contacte a su PSI (Proveedor de Servicio de Internet) para los ajustes

adicionales que sean necesarios para conﬁgurar el teléfono.

CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO:

Conﬁgurando el GXP2135 utilizando un navegador web:

1. Asegure que su teléfono este conectado a la red y tenga electricidad.

2. Presione el botón de ARRIBA para ver la dirección IP.

3.  Escriba  la dirección  IP  en  su  navegador web  (Ver  la  ﬁgura  en  la página

siguiente)

4.  El  nombre  de  usuario  y  contraseña  de  administrador  predeterminado  es

“admin”; el nombre de usuario para usuario ﬁnal es “user” y la contraseña “123”.

Nota: Para obtener el manual de usuario, favor haga click aquí:

http://www.grandstream.com/support

17

18

FR

PRECAUTIONS:

ALERTE: Veuillez ne  pas redémarrer le GXP2135 lors du démarrage  du sys-

tème ou la mise  à jour du ﬁrmware. Ceci  peut corrompre l’image du ﬁrmware et

causer un dysfonctionnement de l’unité.

Le GXP2135 n’est pas préconﬁguré pour prendre en

charge ou acheminer  les appels d’urgence  adressés

aux  hôpitaux,  organismes  chargés  de  l’application

de  la  loi,  centres  de soins  médicaux  («  service(s)

d’urgence ») ou tout autre type  de service d’urgence.

Vous devez prendre des dispositions supplémentaires

pour assurer l’accès aux services d’urgence. Il est de

votre responsabilité de vous abonner à un service  de

téléphonie Internet conforme au protocole SIP, de con-

ﬁgurer correctement le GXP2135 pour  utiliser ce ser-

vice, et  de tester périodiquement  votre conﬁguration

pour vous assurer qu’elle fonctionne comme prévu. Si

vous ne le faites pas,  vous devez vous abonner à un

service de téléphonie sans ﬁl ou ﬁxe traditionnel pour

accéder aux services d’urgence.

ALERTE:

N’utilisez  que   l’adaptateur  d’alimentation   fourni  dans   le  pack

GXP2135. L’utilisation d’un autre adaptateur  d’alimentation non qualiﬁé peut en-

dommager l’unité.

PRESENTATION:

GXP2135 représente la  nouvelle génération des téléphones  IP conçus pour les

entreprises, offrant  jusqu’à 8  touches de  ligne bicolores  (qui peuvent  être pro-

grammées  numériquement comme  des  touches BLF/Numérotation  abrégée  à

hauteur de 32 touches), un écran TFT couleur de 2.8 pouces, 4 touches contextu-

elles programmables, deux ports réseau Gigabit, PoE et Bluetooth intégrés, con-

férence à 5 participants et crochet commutateur électronique (EHS). Le GXP2135

offre une qualité de son HD  supérieure, riche en fonctionnalités à la pointe de  la

téléphonie, la protection de  la vie privée avec sécurité  avancée, et une large in-

teropérabilité avec la majorité des produits SIP tiers, et des plateformes SIP/NGN/

IMS leaders. Le GXP2135 est le choix parfait pour les entreprises à la recherche

d’un téléphone IP multi-lignes riche en fonctionnalités et de haute qualité avec des

performances et fonctionnalités supérieures.

CONTENU DU PACK:

GRANDSTREAM NE  FOURNIT PAS  DE  CONNEXIONS

AUX   SERVICES  D’URGENCE   VIA  LE   GXP2135.  NI

GRANDSTREAM,  NI   SES   DIRIGEANTS,  EMPLOYES

OU SOCIETES AFFILIEES  NE PEUVENT ETRE TENUS

RESPONSABLES POUR TOUTE RECLAMATION,  TOUT

DOMMAGE OU PERTE, ET VOUS RENONCEZ PAR LES

PRESENTES ATOUTE RECLAMATION OU TOUT MOTIF

D’ACTION EN JUSTICE  DÉCOULANT OU LIE A VOTRE

INCAPACITE  D’UTILISER   LE  GXP2135   POUR  CON-

TACTER LES SERVICES D’URGENCE, ET TOUTE NEG-

LIGENCE DE  VOTRE  PART QUANT A  PRENDRE DES

DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES  POUR ACCEDER

AUX   SERVICES   D’URGENCE   CONFORMÉMENT   À

L’ALINÉA PRÉCDENT.

1 x Adaptateur

1 x Combiné

d’alimentation 12V

1 x Appareil GXP2135

1 x Câble Ethernet

1 x Fixation Murale

1 x Câble téléphonique     1 x Support du téléphone

1 x Guide d’installation

rapide / 1 x License GPL

19

20

INSTALLATION DU TELEPHONE:

Installation du téléphone (Support du téléphone):

Pour installer  le téléphone  sur la table  avec le  support du  téléphone, attachez

ce dernier  à la  fente placée  à la  base du  téléphone (partie  Supérieure, partie

Inférieure).

CONNECTER LE TÉLÉPHONE:

Fentes pour la ﬁxation

murale et support du

téléphone

Reportez-vous à l’illustration ci-dessous en suivant les instructions d’installation.

PC

LAN

DC 12

HEADSET

HANDSET

Installation du téléphone (Fixation murale):

PC

LAN

DC 12

HEADSET

HANDSET

1. Attachez le support de ﬁxation murale à la fente située à l’arrière du téléphone.

2. Attachez le téléphone au mur via la fente de ﬁxation murale.

3. Tirez la languette du support du combiné (Voir ﬁgure ci-dessous).

Port PC

Port LAN

Alimentation

Port Casque    Port Combiné

4. Pivotez la languette et  rebranchez-la dans la fente en gardant  son appui vers

le haut pour tenir le  combiné lorsque le téléphone est ﬁxé au mur  (Voir ﬁgure ci-

dessous).

Pour installer le GXP2135, suivez les instructions ci-dessous:

1.  Connectez  le  combiné  et  le  boîtier  du  téléphone  principal  avec  le  câble

téléphonique.

Appui du Combiné

2. Connectez le  port LAN de votre  téléphone au port RJ-45  d’un concentrateur/

commutateur ou un routeur (côté LAN du routeur) à l’aide du câble Ethernet.

Languette avec appui

vers le haut

3. Connectez la ﬁche de sortie 12V DC à la prise d’alimentation sur le téléphone;

branchez l’adaptateur dans une prise électrique.

Languette avec appui

vers le bas

4. Le LCD va afﬁcher les informations d’approvisionnement ou de mise  à jour du

ﬁrmware.Avant de continuer, veuillez patienter jusqu’à que la date/heure s’afﬁche.

5. En utilisant le serveur web intégré du téléphone ou le menu de la conﬁguration

du téléphone, vous pouvez le conﬁgurer en utilisant soit IP statique ou DHCP.

21

22

Conseils d’utilisation du clavier :

Indicateur de

message en attente

Touches Lignes

Touches contextuels

Touches de

Mise en attente

Message

naviguation

Touche Menu/OK

Clavier standard

Contacts

Casque

Conférence

Haut-parleur

Conﬁgurer le GXP2135 en utilisant le Clavier:

1. Assurez-vous que le téléphone est libre.

2. Appuyez  sur le  bouton  “MENU” pour  accéder au  MENU  pour conﬁgurer  le

téléphone.

Envoyer

Muet

Volume

Transfert

3. Sélectionnez MENU -> Phone -> SIP ->Account, pour conﬁgurer les paramètres

du Proxy  SIP, Proxy Sortant,  Nom d’utilisateur  SIP, Nom d’authentiﬁcation  SIP,

mot de passe SIP.

4. Suivez les options du MENU pour conﬁgurer les fonctionnalités de base du té-

léphone. Par exemple: l’adresse IP si vous utilisez une adresse IP statique. Pour

plus de détails, veuillez vériﬁer le manuel d’utilisation du GXP2135.

5.  Veuillez   contacter  votre Fournisseur  d’accès  Internet  pour les  paramètres

supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour conﬁgurer le téléphone.

1. Pour accéder au MENU, appuyez sur le bouton circulaire MENU.

2. Naviguez dans le menu en utilisant les boutons HAUT/BAS et GAUCHE/

DROITE.

3. Appuyez sur le bouton circulaire MENU pour conﬁrmer la sélection.

4. Le téléphone quitte automatiquement le  MENU quand il y a un appel entrant,

si le téléphone est décroché, ou lorsque le MENU est inactif pendant 60

secondes.

CONFIGURATION DU TELEPHONE:

Conﬁgurer le GXP2135 en utilisant le Navigateur web:

1. Vériﬁez que votre téléphone est sous tension et connecté à Internet;

2. Appuyez sur le bouton HAUT pour afﬁcher l’adresse IP;

3. Saisissez l’adresse IP du téléphone dans  votre navigateur PC (voir ﬁgure à la

page suivante);

4. Le  mot  de passe  d’administrateur par  défaut  est “admin”,  le mot  de  passe

“utilisateur” par défaut est “123”.

Note : Pour le manuel d’utilisation détaillé, veuillez le télécharger a partir de :

http://www.grandstream.com/support

23

24

DE

SICHERHEITSHINWEISE:

Im GXP2135  sind keine  Notfallrufnummern voreingestellt

oder  vorkonﬁguriert. Das  GXP2135  tätigt keine  automa-

tischen Anrufe zu medizinischen, sozialen oder juristischen

Hilfs- oder Serviceorganisationen. Die Anbindung an derar-

tige Einrichtungen muss separat eingestellt bzw. zur Verfü-

gung gestellt  werden.  Es liegt  in der  Verantwortung  des

Nutzers, einen SIP-konformen Internet-Telefon-Service zu

buchen, der die Nutzung der örtlichen  und überregionalen

Notrufnummern sicherstellt. Bietet der SIP-Anbieter diesen

Service nicht,  liegt es  in der Verantwortung  des Nutzers,

einen analogen bzw.  alternativen Telefonanschluss zusät-

zlich bereitzustellen,  um eine  telefonische Anbindung  für

Notfälle sicherstellen zu können.

ACHTUNG: Bitte  unterbrechen Sie während des Systemstarts bzw. während

eines Software-Upgrades des GXP2135 NICHT die Stromzufuhr. Eine Unterbrec-

hung kann ein Fehlverhalten hervorrufen und das Telefon zerstören.

ACHTUNG:

Benutzen Sie  nur das  Netzteil, das im  Lieferumfang enthalten

ist. Die Verwendung eines  anderen Netzteils kann zu Schäden bzw. zum  Defekt

führen.

ÜBBERBLICK:

Das GXP2135 repräsentiert die nächste Generation von IP Telefonen für Unterne-

hmen. Es ist bestmöglichst ausgestattet und verfügt beispielweise über 8 zweifar-

bige, freiprogrammierbare  Leitungs/BLF-Tasten auf denen  bis zu 32 Funktionen

oder  Rufnummern hinterlegt  werden  können.  Ferner  stellt dieses  hochperfor-

mante Endgerät  ein  2.8” TFT-Farbdisplay,   4  programmierbare, Context-sensi-

tive Softtasten,  zwei Gigabit  Netzwerkanschlüsse mit  PoE, Bluetooth und  EHS

(Electronic-Hook-Switch) bereit und  bietet die Möglichkeit,  direkt vom GXP2135

eine Konferenz mit  max. 5 Teilnehmer zu  initiieren. Das GXP2135 bietet seinen

Anwendern bestmögliche Sprachqualität,  eine Vielzahl an allgemeinen und  indi-

viduellen Telefonfunktionen,  Einstellungen zum Schutz  der persönlichen Daten,

sowie eine  hohe  Kompatibilität zu  den meisten  SIP/NGN/IMS Plattformen  von

Service-Providern und  Drittanbietern (3rd  Party). Das  GXP2135 ist  die richtige

Wahl für alle Anwender,  die ein hochqualitatives, umfangreich ausgestattetes  IP

Telefon suchen, und dabei nicht auf schönes Design verzichten möchten.

GRANDSTREAM  STELLT  MIT   DEM  GXP2135  KEINE

VERBINDUNG  ZU  NOTFALLRUFNUMMER  ODER  DIE

ANBINDUNG   AN   NOTFALLZENTREN   ZUR   VERFÜ-

GUNG.   WEDER    GRANDSTREAM,   NOCH    GRAND-

LIEFERUMFANG:

STREAM

MITARBEITER,

ANGESTELLTE

ODER

SONSTIGE  FIRMEANGEHÖRIGE SIND  FÜR DIE  AND-

BINDUNG  DES  GXP2135 AN  EINEN  MEDIZINISCHEN

SERVICE ODER ANDEREN NOTFALLDIENST ZUSTÄN-

DIG,  BZW.  VERANTWORTLICH.ES  OBLIGT  ALLEINIG

IN  DER  VERANTWORTUNG  DER  GXP2135  NUTZER

BZW.  DER  GXP2135 BESITZER,  FÜR  EINE  NETZAN-

BINDUNG ZU  SORGEN, WELCHE DIE  NUTZUNG VON

MEDIZINISCHEN ODER ANDEREN  NOTFALLRUFNUM-

MERN SICHERSTELLT.

1 x 12V Netzteil

1 x Hör-Sprecheinheit

1 x Telefonapparat

1 x Netzwerkkabel

(Ethernet)

1 x Telefon- Spiralkabel

1 x Standfuß für das

Telefon

1 x Aufsatz zur

1 x Kurz- Installationsan-

Wandmontage

leitung / 1 x GPL Lizenz

26

25

EINRICHTEN DES TELEFONS:

Installation des Telefons (Tischmontage):

Zur Nutzung des Telefons am Tisch, führen Sie bitte den mitgelieferten Standfuß

in die auf der Rückseite des Telefons vorgesehene Montagesteckplätze ein.

Eingebauter Steckplatz

für die Wandhalterung

und den Standfuß

ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN AM TELEFON:

PC

LAN

DC 12

HEADSET

HANDSET

Anschluss für die

Hör-Sprecheinheit

Installation des Telefons (Wandmontage):

PC

LAN

DC 12

HEADSET

HANDSET

1. Führen  Sie  die Wandhalterung  auf der  Rückseite  des Telefons  in die  dafür

vorgesehenen Steckplätze ein.

2. Zur Montage des Telefons an der Wand nutzen Sie bitte die dafür vorgesehenen

Montagelöcher.

PC-Anschluss

Netzwerkanschluss  Stromanschluss

Headset-Anschluss

(Ethernet)

3.  Ziehen Sie  das  Sicherungsplättchen  aus  der Hörerauﬂage  heraus  (  Siehe

untere Skizze).

Das Telefon schrittweise zusammenbauen:

4. Drehen  Sie das  Sicherungsplättchen und  und stecken Sie  es wieder  in den

Steckplatz.  Das  Plättchen  sollte  nun  weiter  als  zuvor  herausstehen,  sodass

die Hör-Sprecheinheit  für die Wandmontage  besser ﬁxiert werden  kann. (Siehe

untere Skizze).

1. Verbinden Sie die Hör-Sprecheinheit mit dem Telefon, indem Sie das Spiralkabel

in die dafür vorgesehenen Steckplätze stecken.

2.  Verbinden Sie  den  Netzwerk-Anschluss  (RJ45) am  Telefon,  mit dem  dafür

vorgesehenen Router  / Switch,  nutzen Sie  hierfür das  Netzwerkkabel mit  dem

RJ45 Stecker.

Auﬂage für die Hör-

Sprecheinheit

Position für das

Sicherungsplättchen bei

Wandmontage

3. Verbinden  Sie das  Netzteil mit dem  Telefon und  stecken dieses  dann in die

Steckdose.

4. Am  Display werden  Informationen  über den  Provisionierungsvorgang sowie

zur Software-Version  angezeigt. Warten Sie  bitte mit weiteren Aktionen,  bis am

Display das aktuelle Datum, sowie die aktuelle Uhrzeit erscheint.

Position für das

Sicherungsplättchen bei

Wandmontage

5. Sie können jetzt die weiteren Telefoneinstellungen  vornehmen, indem Sie das

Telefon via integrierten Web-Server oder über die Telefontasten konﬁgurieren.

27

28

Tipps zur Konﬁguration über das Tastenfeld:

Nachrichtenanzeige

Leitungstasten

Softtasten

Navigationstasten

Halten

Nachricht

Menü / Bestätigung-

staste (OK Taste)

Standard Tasten

Hör-Sprecheinheit

Konferenz

Kontakte

Lautsprecher

KONFIGURATION DES TELEFONS ÜBER DAS TASTENFELD:

Senden

Stumm

1.  Stellen Sie sicher, dass das Telefon im Bereitschaftsmodus ist.

2. Drücken Sie die MENÜ Taste,  um in das Konﬁgurationsmenü des Telefons zu

gelangen.

Lautstärke

Verbinden

3.  Wählen Sie  MENÜ  > Telefon  > SIP  >  Konto um  die  Einstellungen für  SIP

Proxy, Outbound Proxy, SIP-Nutzer ID, SIP Authentiﬁzierungs-ID, sowie  das SIP

Passwort zu konﬁgurieren.

4. Über  die MENÜ Optionen können  Sie die Basisfunktionen  des Telefons kon-

ﬁgurieren, wie  z.B. die  Einstellung der  IP Adresse, wenn  eine statische  (feste)

IP Adresse genutzt  wird. Weitere  Konﬁgurationsdetails ﬁnden  Sie im Benutzer-

handbuch des GXP2135.

1. Um in das Einstellungsmenü zu gelangen, drücken Sie bitte die MENÜ-Taste.

2. Navigieren Sie durch das Menü mit den Tasten AUF/AB und LINKS/RECHTS.

3. Drücken Sie die runde Menütaste, um eine Auswahl zu bestätigen.

4. Das Telefon verlässt den Menü-Modus automatisch bei einem eingehenden

Anruf, wenn der Hörer abgenommen oder wenn länger als 60 Sekunden keine

Taste gedrückt wird.

5. Bitte kontaktieren Sie Ihren Internet-Service-Provider um alle zur Konﬁguration

notwendigen Einstellungen zu erfahren.

KONFIGURATION DES TELEFONS:

Konﬁguration des GXP2135 via Web-Browser:

1.StellenSiesicher,dassdasTelefoneingeschaltetistundeineInternetverbindung

besteht.

2.Drücken Sie die UP Taste um die IP Adresse zu sehen.

3. Geben Sie die IP Adresse des Telefons in  die Adresszeile Ihres Webbrowsers

ein. (Siehe Skizze auf der nächsten Seite)

4.  Der  voreingestellte  Administrator-Benutzername  sowie  das  voreingestellte

Passwort ist jeweils „admin“, der voreingestellte Nutzer-Benutzername ist „user“,

das Passwort ist „123“.

Bitte beachten Sie: Das erweiterte Benutzerhandbuch erhalten Sie unter:

http://www.grandstream.com/support

29

30

IT

PRECAUZIONI:

GXP2135 non  è preconﬁgurato  per supportare o  ef-

fettuare  chiamate  di emergenza  a  qualsiasi  tipo  di

ospedale,  struttura  giudiziaria,   unità  di  assistenza

medica  (“Servizi di  emergenza”)  o  a qualsiasi  altro

tipo di  servizio di  emergenza.   È necessario effettu-

are accordi  supplementari per accedere  ai Servizi di

emergenza.  E’  a Vostra esclusiva responsabilità  ac-

quistare servizi di telefonia internet conformi  con SIP,

conﬁgurare  GXP2135  correttamente per  usare  tale

servizio  ed  effettuare test  periodici  della  conﬁgura-

zione per assicurarsi che funzioni in modo idoneo. Se

non si effettua ciò, è  Vostra responsabilità acquistare

servizi telefonici ﬁssi o  wireless tradizionali per acce-

dere ai Servizi di emergenza.

ATTENZIONE:  NON  spegnere/accendere  il  GXP2135  durante  l’avvio  del

sistema o l’aggiornamento  del ﬁrmware. Ciò  potrebbe comportare il danneggia-

mento del ﬁrmware e il malfunzionamento dell’unità.

ATTENZIONE:

Usare   solo  l’alimentatore   incluso   nella   confezione   del

GXP2135.  L’uso di un alimentatore alternativo non idoneo potrebbe danneggiare

l’unità.

PANORAMICA:

GXP2135 è un telefono IP per azienda di  nuova generazione caratterizzato da 8

tasti linea bicolore (possono essere programmati ﬁno a 32 tasti BLF/composizione

rapida), LCD a colori TFT da 2,8’’,  5 tasti funzione XML sensibili al contesto pro-

grammabili, porte di rete Gigabit doppie, PoE e Bluetooth integrato, conferenza a

4 vie e interruttore a sgancio elettronico (EHS). Il GXP2135 garantisce una qualità

di audio  HD superiore, ricche  e all’avanguardia funzioni  di telefonia, protezione

della privacy  e ampia  interoperabilità con  la maggior  parte di dispositivi  SIP di

terzi e piattaforme leader SIP/NGN/IMS.  GXP2135 è la scelta perfetta per utenti

impresa che cercano un telefono IP esecutivo, multilinea, ricco di funzionalità e di

alta qualità con funzioni e prestazioni avanzate.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

GRANDSTREAM    NON    FORNISCE    COLLEGA-

MENTI AI SERVIZI  DI EMERGENZA ATTRAVERSO

GXP2135. NÈ GRANSTREAM NÈ I  SUOI RESPON-

SABILI,  DIPENDENTI O  AFFILIATI POSSONO  ES-

SERE  RITENUTI   RESPONSABILI  DI   QUALSIASI

RECLAMO, DANNO  O PERDITA,  E  DI QUALSIASI

AZIONE LEGALE DERIVANTE DA TALI RECLAMI O

CAUSE IN RELAZIONE ALL’IMPOSSIBILITÀ  DI US-

ARE IL GXP2135 PER  CHIAMATE AI SERVIZI O  DI

STRINGERE ACCORDI SUPPLEMENTARI PER AC-

CEDERE AI SERVIZI DI EMERGENZA IN CONFOR-

MITÀ AL PARAGRAFO PRECEDENTE.

1 x Ricevitore

1 x Alimentatore 12V

1 x Case unità principale telefono

1 x Cavo ethernet

1 x Cavo telefonico

1 x Supporto telefono

1 x Guida rapida di instal-

lazione / 1 x GPL licenza

1 x Supporto

montaggio a parete

31

32

MONTAGGIO TELEFONO:

Installazione del telefono (supporto telefono):

Per installare  il telefono  sul tavolo  con  il supporto  telefono, ﬁssare  il supporto

alla base  del telefono  dove si trova  un alloggiamento  per tale  supporto. (metà

superiore, parte inferiore).

CONNESSIONE DEL TELEFONO:

Fare riferimento all’illustrazione riportata di  seguito quando si seguono le istruzi-

Slot per montaggio

a parete e supporto

telefono

oni di installazione.

PC

LAN

DC 12

HEADSET

HANDSET

PC

LAN

DC 12

HEADSET

HANDSET

Installazione del telefono (montaggio a parete):

1. Fissare i distanziali per il supporto a parete nell’apposito alloggiamento sul retro

del telefono

Porta PC   Porta LAN  Alimentazione     Porta cufﬁa    Porta ricevitore

2. Fissare il telefono alla parete attraverso il foro di montaggio a parete.

3. Estrarre l’aletta dal ricevitore (si veda la ﬁgura di seguito).

Per impostare il GXP2135, seguire la seguente procedura:

4. Ruotare l’aletta e riposizionarla nell’alloggiamento con l’estensione verso l’alto

in modo da poter sostenere il telefono mentre è montato a parete (si veda la ﬁgura

di seguito).

1. Collegare il ricevitore e il case principale del telefono con il cavo telefonico.

2. Collegare la  porta LAN del telefono alla  presa RJ-45 di un hub  o di un router

(lato LAN del router) usando un cavo ethernet.

Supporto del ricevitore

3.  Collegare il  jack  dell’alimentatore  all’uscita 12V  CC  sul  telefono; collegare

l’alimentatore a una presa elettrica.

Aletta con estensione

verso l’alto

4.  L’LCD   visualizzerà  le   informazioni  relative  allo   stato  dell’apparecchio   o

all’aggiornamento  del  ﬁrmware. Prima  di  continuare,  attendere  che  il  display

visualizzi data/ora.

Aletta con estensione

verso il basso

5. Usando  il server  web del  telefono o  il menu  di conﬁgurazione  del tastierino

numerico, è  possibile inoltre conﬁgurare il  telefono usando o  un IP statico  o un

DHCP.

33

34

Consigli per l’uso del tastierino:

Indicatore Messag-

gio in attesa

Tasti linea

Tasti funzione

Tasti per la navi-

gazione

Tenere in linea

Messaggio

Tasto Menu/OK

Tastierino standard

Cufﬁa

Conferenza

Contatti

Altoparlante

Conﬁgurazione del GXP2135 mediante il tastierino:

Invia

Silenzia

1. Assicurarsi che il telefono sia in stato di attesa (modalità idle).

2. Premere il pulsante MENU per accedere al tastierino MENU per conﬁgurare il

telefono.

Volume

Trasferimento

3. Selezionare MENU-> Phone-> SIP-> Account, per conﬁgurare le impostazioni

Proxy SIP, Proxy in uscita, ID utente SIP, ID Aut SIP e Password SIP.

4. Seguire le opzioni del MENU per conﬁgurare le impostazioni di base del tele-

fono. Alcuni esempi: l’indirizzo IP se si usa un IP statico. Per ulteriori informazio-

ni, consultare il manuale utente di GXP2135.

5. Contattare il vostro ITSP (fornitore servizi di telefonia internet) per

le impostazioni supplementari che possono essere necessarie per la

conﬁgurazione del telefono.

1. Per accedere al MENU, premere il pulsante circolare MENU.

2. Muoversi nel menu usando i pulsanti UP/DOWN e LEFT/RIGHT.

3. Premere il pulsante  circolare MENU, per confermare una scelta  effettuata nel

menu.

4.  Il telefono  esce  automaticamente dalla  modalità  MENU quando  arriva  una

chiamata, quando il telefono è sganciato o quando la modalità MENU non è usata

per 60 sec.

CONFIGURAZIONE DEL TELEFONO:

Conﬁgurazione del GXP2135 mediante un browser web:

1. Assicurarsi che il telefono sia in corrente e collegato a internet.

2. Premere il tasto UP per vedere l’indirizzo IP.

3. Digitare l’indirizzo IP del telefono nel browser  del vostro PC. (Si veda la ﬁgura

alla pagina successiva).

4. Il nome utente e la password amministratore predeﬁnita sono “admin”; il nome

utente per l’utente ﬁnale predeﬁnito è “utente” e la password è “123”.

Nota: Scaricare il manuale utente dettagliato da:

http://www.grandstream.com/support

35

36

RU

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

ВНИМАНИЕ:

ВЫКЛЮЧЕНИЯ   ПИТАНИЯ  во   время   начальной  загрузки   системы   или

Пожалуйста,   НЕ   ПЕРЕЗАГРУЖАЙТЕ   GXP2135   ПУТЕМ

GXP2135

предварительно

не

сконфигурирован

для

поддержки   или   переноса   экстренных   звонков   в  какие-

либо   больницы,  правоохранительные   органы,  отделения

медицинской помощи  (“Экстренная (-ые) Служба (-ы)”),  или

какие-либо другие Экстренные службы.  Следует произвести

дополнительные

Службам. Выответственнызаподключение  SIP-совместимой

обновления

встроенной

программы.

Вы

можете

повредить

образы

встроенной программы и вызвать неправильную работу устройства.

ВНИМАНИЕ:  Используйте   только  блок  питания,  входящий  в  комплект

поставки  GXP2135.   Использование  неподходящего блока  питания  может

вызвать повреждение устройства.

настройки  для   доступа   к  Экстренным

ОБЗОР:

GXP2135

представляет

поколения,

собой

IP-телефон

промышленного

класса

интернет-телефонной

службы,

правильную

настройку

следующего

обладающий

8

двухцветными

линейными

GXP2135  для  ее   использования,  а  также  периодическое

клавишами  (их  можно запрограммировать  в  качестве  до  32  BLF  клавиш

или клавиш  быстрого набора),  цветным 2,8  дюймовым TFT  ЖК-дисплеем,

4  программируемыми  контекстно-зависимыми программными  клавишами,

двумя  гигабитными   сетевыми  портами,   интегрированными  PoE  и   Blue-

tooth,  поддержкой  5-сторонней  конференции  и  поддержкой  электронного

переключателя  (EHS).  GXP2135 обеспечивает  превосходное  HD-качество

аудио, большой набор передовых функций телефонии, защиту приватности,

тестирование

Вашей

конфигурации

для

проверки

ее

работы в  соответствии с  Вашими требованиями.   Если  Вы

это  не сделаете,  Вы будете  ответственны  за подключение

традиционных  беспроводных  или  проводных   телефонных

служб для доступа к Экстренным Службам.

и

широкую   совместимость   с  большинством   SIP-устройств   и   ведущих

платформ SIP/NGN/IMS  сторонних производителей.  GXP2135 - идеальный

выбор для бизнес-пользователей,  которым требуется высококачественный,

GRANDSTREAM  НЕ   ПРЕДОСТАВЛЯЕТ  СОЕДИНЕНИЯ  С

ЭКСТРЕННЫМИ   СЛУЖБАМИ   ПОСРЕДСТВОМ   GXP2135.

многофункциональный

многопотоковый

IP-телефон

с

продвинутыми

функциями и повышенной работоспособностью.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

GRANDSTREAM,

ЕГО

СЛУЖАЩИЕ,

РАБОТНИКИ

И

ОТДЕЛЕНИЯ

НЕ

НЕСУТ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА

ПРЕТЕНЗИИ,  УЩЕРБ  ИЛИ  УТРАТУ,   И  ВЫ  НАСТОЯЩИМ

ОТКАЗЫВАЕТЕСЬ   ОТ   КАКИХ-ЛИБО    ЗАЯВЛЕНИЙ   ИЛИ

ИСКОВЫХ  ОСНОВАНИЙ,  ПРОИСТЕКАЮЩИХ  ИЗ  ВАШЕЙ

НЕСПОСОБНОСТИ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ

GXP2135

ДЛЯ

СВЯЗИ  С  ЭКСТРЕННЫМИ  СЛУЖБАМИ  И   НЕПРИНЯТИЯ

С ВАШЕЙ  СТОРОНЫ МЕР  ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА

1 x трубка

1 x Блок питания 12В

1 x Телефон

К

ЭКСТРЕННЫМ

СЛУЖБАМ

В

СООТВЕТСТВИИ

С

ВЫШЕСЛЕДУЮЩИМ ПАРАГРАФОМ.

1 x Телефонный шнур

1 x кабель Ethernet

1 x Подставка под

телефон

1 x Крепление на

стену

1 x Краткие руководства по

установке / 1 x GPL лицензия

37

38

УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА:

Установка телефона (Подставка) :

Для установки  телефона  на стол  на подставке,  присоедините подставку  к

днищу телефона в гнездо для подставки. (Верхняя половина, нижняя часть).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА:

Слоты для крепления

на стену и подставка

PC

LAN

DC 12

HEADSET

HANDSET

Установка телефона (Крепление на стену):

PC

LAN

DC 12

HEADSET

HANDSET

1.  Прикрепите прокладки  стенного крепления к слотам стенного крепления

на задней части телефона.

2. Прикрепите телефон к стене посредством отверстия стенного крепления.

3. Вытащите контакт из гнезда трубки (См. рисунок ниже).

Порт ПК

Порт LAN

Сеть

Порт гарнитуры

Порт трубки

Для установки GXP2135, следуйте инструкциям:

4. Поверните  контакт и вставьте  его обратно в  гнездо расширением вверх,

когда телефон прикреплен к стене (См. рисунок ниже).

1. Соедините трубку с телефоном с помощью телефонного шнура.

2.  Подключите  LAN-порт телефона  к  гнезду  RJ-45  хаба/коммутатора или

маршрутизатора (сторона LAN роутера) с помощью кабеля Ethernet.

Трубка положена

3.   Подсоедините  штекер   блока   питания   12В  DC   к   гнезду   телефона;

подключите блок питания к сети.

Контакт с расширением

вверх

4. На LCD будет выводиться информация об инициализации или обновлении

встроенной

отображения экрана дата/время.

программы.   Перед   продолжением,   пожалуйста,  дождитесь

Контакт с расширением

вниз

5. Используя  встроенный веб-сервер или  меню конфигурации  клавиатуры,

вы  можете  произвести дальнейшую  конфигурацию  телефона  с  помощью

статического IP или DHCP.

39

40

ССоветы по использованию клавиатуры:

Индикатор ожидания

сообщения

Линейные клавиши

Программируемые

клавиши

Навигационные

Удержание

Сообщение

клавиши

Клавиша Menu/OK

Навигационные

клавиши

Трубка

Конференция

Контакты

Динамик

Сконфигурируйте GXP2135 с помощью клавиатуры:

1. Убедитесь, что телефон не занят.

2. Нажмите кнопку MENU для доступа к МЕНЮ клавиатуры для конфигурации

телефона.

3.  Выберите  MENU-> Phone->  SIP->  Account   для  настройки  параметров

Отправить

Выключить звук

Громкость

Передать

SIP-прокси,

Идентификатора авторизации SIP, и пароля SIP.

4.  Воспользуйтесь опциями  МЕНЮ  для  конфигурации  основных функций

телефона. Например,  IP  address, если  Вы используете  статический IP.  За

подробностями обращайтесь к Пользовательской Инструкции GXP2135.

5.  Пожалуйста,   обратитесь  к   Вашему  провайдеру   Интернет-телефонии

Исходящего

прокси,

Идентификатора

пользователя

SIP,

1. Для доступа в МЕНЮ, нажмите круглую клавишу “MENU”.

2. Перемещение по меню  осуществляется посредством кнопок UP/DOWN и

LEFT/RIGHT.

3. Нажмите круглую клавишу MENU для подтверждения выбора.

4. Телефон автоматически выходит из режима МЕНЮ при входящем звонке,

снятии трубки или отсутствия действий в режиме МЕНЮ в течение 60 секунд.

за

дополнительными   настройками,   которые   могут   потребоваться   для

конфигурации телефона.

КОНФИГУРАЦИЯ ТЕЛЕФОНА:

Сконфигурируйте GXP2135 с помощью веб-браузера:

1. Убедитесь, что Ваш телефон включен и подключен к Интернет.

2. Нажмите кнопку UP, чтобы увидеть IP-адрес.

3. Введите IP-адрес Вашего телефона в браузере на Вашем ПК. (См. рисунок

на следующей странице).

4. Имя администратора по умолчанию - “admin”; имя конечного пользователя

- “user”, пароль - “123”.

Примечание: Для более подробной пользовательской инструкции

перейдите по ссылке:

http://www.grandstream.com/support

41

42