企业级IP电话

GXP2160是一款集时尚和科技为一体的智能高端IP电话，采用优雅大气的外观设计，标配4.3寸TFT真彩LCD屏，支持6   线路账号，5个可编程软按键，双千兆网口，USB数据接口，内置集成POE和蓝牙、EHS无绳耳麦适配器，支持五方会议及丰富的SIP/Web集成业务,标配集成24个可编程按键，为通话频繁的企业办公和管理人员提供方便快捷的通讯体验。GXP2160具有卓越的高清语音品质，丰富的电话系统功能，并提供用户个性化的信息定制和企业ICT集成接口，支持

自动部署和先进的安全保护机制，广泛的兼容业界主流IMS/NGN/IPPBX/IPCC平台。

6个双色线路按键

（6个SIP账户）      5个可编辑软按键,和

24个双色BLF扩展按键

高清晰宽带音频，高保真手柄和具有先进的回声消除功能的全双工免提

支持两个10/100/1000Mbps 交换式自适应网口，

大容量企业通讯录和个人通讯录

支持TR-069协议的统一管理部署和加密的XML配置文件导入

支持TLS/SRTP/HTTPS

通话加密保护

集成PoE、蓝牙、USB接口、和EHS接口

（用于Plantronics无线耳机）

480×272像素TFT彩色LCD,

高清亮色显示

先进的Web程序和企业应用

程序植入，谷歌语音（pending）

GXP2160

支持5方语音会议，

兼容主流SIP/NGN/IMS平台， 支持LLDP、LDAP

SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record,

协议 / 标准	SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE,TELNET, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6

屏幕显示	480x272像素TFT彩色LCD，高清亮色显示

网络端口	两个 10/100/1000Mbps 交换式自适应网口，集成PoE

蓝牙	支持, 蓝牙V2.1

5个XML可编程软按键；6个双色LED线路选择键；24个双色快速拨号/BLF多功能键，10个

功能按键	功能按键：通话保持，转接，会议，语音邮箱，电话簿，发送/重拨，免提，音量调节， 静音，耳机；5个菜单/导航按键

语音编码

电话功能

支持Opus，支持 G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722 (wide-band), and iLBC,G.723,OPUS in-band and out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO)

辅助接口	RJ9专业耳机接口，内置EHS无绳耳麦适配器，USB接口，扩展板连接端口

呼叫保持，静音，转接，呼叫驻留，抢接，SCA（shared-call-appearance）/ BLA

（bridged-line-appearance)摘机自动拨号，自动应答，点击拨号，下载通讯录（XML， DLAP，最多2000条），呼叫等待、呼叫记录（最多2000条），XML自定义LCD彩色屏幕， 灵活的拨号规则，自定义来电铃声，回铃音和等待音，服务器冗余及Fail-over功能

应用	谷歌语音 (pending), 天气预报, 闹钟, 货币换算， RSS新闻 (pending), 网络收音机(pending),Last.fm(pending),支持GMI先进的自定义程序开发货币、

HD音质	话机手柄与扬声器都支持高清语音质量

桌面 / 墙体安装	支持, 自选的2个角度安装方式

壁挂	支持

QoS	支持第二层（802.1Q，802.1p）和第三层（ToS，DiﬀServ，MPLS）QoS

安全性

区分普通用户和管理员权限；MD5和MD5-sess based鉴权；AES 安全配置文件； SRTP和TLS通话加密；802.1x媒体访问控制

English, Arabic, Chinese, Croatian, Czech, Dutch, German, French, Hebrew,

语言显示	Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Slovenia, Spanish, Turkish

升级/部署

物理特性

包装清单

通过TFTP/HTTP/HTTPS方式升级固件，TR-069远程管理和批量部署，   支持加密的XML配置文件统一部署

温度和湿度	0 ~ 40ºC (32 ~ 104ºF ), 10 ~ 90 (无冷凝)

电源适配器 &

绿色能源效率

电源适配器: Input: 100-240V; Output: +12V, 1.0A;	集成PoE (802.3af)，

最大功耗: 6W

外观尺寸: 275.5mm (W) x 206mm (L) x 46.5mm (H); 净重: 0.98kg; 含包装重量: 1.62kg

GXP2160电话机、带线手柄、支架、通用电源适配器、网线、快速安装手册

FCC Part 15 (CFR 47) Class B; EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2,

标准认证	EN61000-3-3, EN 60950-1, EN62479AS/NZS CISPR 22 Class B, AS/NZS CISPR 24,

RoHS; UL 60950 （电源）